2019. évi energiafogyasztási riport

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

2019. évi energiafogyasztási riport

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

I. Tartalomjegyzék

I. Tartalomjegyzék	2

II. Előszó	3

III. A Polgármesteri Hivatal energiafelhasználása 2019-ben	3

III.1. Alkalmazott energiafelhasználások azonosítása	3

III.2. Összesített energia felhasználás – Energia mérleg	4

IV. 2019-ben megvalósított energiahatékonysági beruházások	5

V. 2019-ben megvalósított szemléletformálási tevékenységek	6

II. Előszó

Magyarország - az Európai Uniós energiapolitikai törekvések mentén - komoly lépéseket tett az elmúlt évek során az ország energiahatékonyságának növelése érdekében. Ezen az úton az egyik kiemelkedő lépés volt az energiahatékonyságról szóló  2015. évi LVII. törvény megalkotása.

Ezen jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jelentős energiafogyasztással rendelkező nagyvállalatoknak energetikai szakreferens kell alkalmazniuk. A szakreferens feladata, hogy energia hatékony üzemeltetési megoldásokkal és az energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban segítse a hazai vállalatokat.

Az energetikai szakreferens feladatai között kiemelt szerepet kap egy évente elkészítendő jelentés, melynek pontos képet kell festeni a vállalat/intézmény energiafelhasználásáról, a  végrehajtott energiahatékonysági fejlesztésekről és az energia megtakarítási eredményekről.

A jogszabály nem határoz meg konkrét tartalmi követelményeket a jelentéssel kapcsolatban, a megrendelőre és a szakreferensre bízza annak tartalmát.

Erre a jogszabályra hivatkozva készült el ez a jelentés, melynek célja, hogy bemutassa a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2019-es energiafelhasználását, és törekvését az energiahatékonyság elérésére.

III. A Polgármesteri Hivatal energiafelhasználása 2019-ben

III.1. Alkalmazott energiafelhasználások azonosítása

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) jelenleg 11 telephellyel rendelkezik, melyek rendeltetése az önkormányzati és hivatali feladatkör ellátása. Így az ingatlanok funkciójukat tekintve elsősorban irodák, irattárak, illetve telephelyeik között egy üdülő is található.

A Polgármesteri Hivatal telephelyein az energiaköltségek elszámolása mindenhol az adott energiaszolgáltató felé történik. Az energiafelhasználás közel 100%-át mind az ott dolgozók, mind az önkormányzati ügyeket intéző polgárok megfelelő komfort igényeinek biztosítására fordítják. Ebbe beletartozik a téli, illetve a nyári időszakra elvárt megfelelő hőmérséklet szolgáltatása, az épületek megvilágítása, a tevékenységhez szükséges energiafelhasználás biztosítása, továbbá az önkormányzati gépjárművek üzemanyag-ellátása.

Az öt meghatározó energiahordozó:

- földgáz;

- távhő;

- villamos energia;

- gázolaj; illetve

- benzin.

III.2. Összesített energia felhasználás – Energia mérleg

A fentebb ismertetett adatok alapján az I. Táblázat szerint állítható fel a Polgármesteri Hivatal energia mérlege, az alkalmazott energiafelhasználások alapján.

| ID | Energiafajta | Összes fogyasztás [MWh] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Villamos energia | 363 |
| 2 | Földgáz | 1 414 |
| 3 | Távhő | 16 |
| 4 | Benzin | 22 |
| 5 | Gázolaj | 16 |
| Összesen: | 1 831 |

I. Táblázat 2019. évi összesített energia mérleg

A könnyebb szemléltetés érdekében az arányokat kördiagramon is ábrázoltuk (1. ábra), amely alapján látható, hogy a földgáz- a ~77 %-át, a villamos energia fogyasztás a ~20%-át, az üzemanyag-felhasználás összesen a ~2%-át, a távhő-fogyasztás pedig az ~1%-át adja az éves összesített energiafelhasználásnak.

1. ábra 2019. évi összesített energia mérleg – kördiagram

IV. 2019-ben megvalósított energiahatékonysági beruházások

A Polgármesteri Hivatal a lehetőségeikhez mérten folyamatosan igyekszik javítani az ingatlanjainak energiahatékonyságán.

2017-ben a Hivatal elkészítette az összes intézményére vonatkozóan a jogszabályban előírt energia megtakarítási intézkedési tervet. Az elkészült tervek kiváló keretet szabnak a következő évekre tervezett energetikai beruházásoknak. 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban az előírtaknak megfelelően megtörtént az energia megtakarítási intézkedési tervek éves felülvizsgálata.

A 1092 Budapest, Bakáts tér 14. szám alatti telephelyen 2019-ben az informatikai rendszer energiatakarékosabb modernizálása megtörtént, amellyel ~10 MWh-s villamos energia megtakarítást értek el, éves szinten. Emellett az irattár területén radiátor csere, és azok termosztatikus fejjel történő ellátása is megvalósult, az ezzel elért becsült éves energia megtakarítás ~20 GJ/év.

2019-ben a 1092 Budapest, Bakáts tér 1. szám alatt lévő Anyakönyvi Hivatalában is megtörtént az informatikai rendszer energiatakarékosabb modernizálása. Ezzel a beruházással a tárgyi telephelyen évente ~2.000 kWh-s villamos energiát takarítanak meg.

2019. január végén a 1092 Budapest, Bakáts u. 8. I./8. szám alatti telephelyén kazáncsere valósult meg, amely során termosztátok és helyiségenkénti hőmérsékletérzékelők is beszerelésre kerültek, elősegítve a fűtési rendszer energiahatékonyabb szabályozását. A beruházással évente ~12 GJ-val csökkenthető a földgáz-felhasználás.

A 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. szám alatti intézménynél a meglévő G65-ös gázmérőt G40-esre cserélték, új gáznyomvonal kiépítésével egyetemben 2019. június hónapban. Ez a beruházás ugyan energia megtakarítással nem jár, azonban a lekötött kapacitást és annak teljesítménydíját jelentősen csökkentette.

Szintén 2019. június hónapban valósult meg a 1092 Budapest, Lónyay utca 15. szám alatti telephelyen egy kazáncsere, termosztátokkal és helyiség hőmérsékletérzékelők beépítésével, amellyel a földgáz-felhasználást várhatóan 45.000 MJ-lal csökkentik éves szinten.

A 1098 Budapest, Toronyház utca 3. szám alatti telephelyen is megtörtént az informatikai rendszer energiatakarékosabb modernizálása, ~200 kWh-s éves energia megtakarítást eredményezve.

2019. június hónapban a 8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 115. szám alatti telephelyen lévő kőház, a sorházi szobák és a társalgó helyiségein nyílászárók korszerűsítése történt, amellyel ~5.000 MJ-lal csökken a földgáz-felhasználás. Ugyanezen a telephelyen LED-es világításkorszerűsítés is megvalósult a sorházi szobák és a társalgó helyiségeiben. Ezzel további 1.000 kWh-s éves energia megtakarítás realizálható a villamosenergia-fogyasztásban.

V. 2019-ben megvalósított szemléletformálási tevékenységek

A Hivatal 2019-ben két szemléletformálási akciót hajtott végre, melynek során a Hivatal

dolgozói email formájában kapták meg a figyelemfelhívő plakátokat.

Azért ez a módszer került kiválasztásra, mert ez biztosítja leginkább, hogy az összes érintetthez – dolgozóhoz – eljusson az üzenet.

A 2019-as akció az alábbi témákat dolgozta fel:

- Energia megtakarítás a számítógép használat során (kiküldve 2019.11.19);

- Ünnep az irodában (kiküldve 2019.12.19).

A szemléletformálási akcióhoz a plakátok úgy lettek elkészítve, hogy mindenki számára könnyen érthető és alkalmazható ötleteket biztosítson.

Szakreferensi szemléletformálás:

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 2016. december 5-én megjelent módosításában tették közzé a szakreferensi kötelezettséget előíró jogszabályt. A törvény a szakreferens kötelezettségei közé sorolja az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítését az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában. Ennek keretében részt kell vennie a intézmény alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában.

A Menerko Kft. a jogszabályokban előírt kötelezettségeknek megfelelően Energiapiaci tájékoztatókat juttatott el a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal részére 2019. év során is. Ezen dokumentumok elektronikus formában, általában havi rendszerességgel készülnek, és tartalmazzák az energiapiaccal kapcsolatos aktuális információkat.

Dunaharaszti, 2020.05.28.