A helyszín bemutatása:

Általános információk:

A Távíró utcában parkolási lehetőség a kiépített járda mellett van, de megnövekedett helyi igényű autók számára a biztosított parkolóhely száma már kevésnek bizonyul, ezért parkolóhelyek létesítése vált szükségessé. A helyi adottságok figyelembevételével közelítőleg 410 fm hosszúságban tervezett pályázati zöldparkoló kiépítés a fenti helyszínrajzon jelzett szakaszon kívánjuk megvalósítani.

2019-ben önkormányzat beruházásában a Távíró utca déli szakaszán a Távíró köztől a Napfény utca irányában, az erdő mellett már létesült zöldparkolósáv, ennek mintájára folytatnánk a hely adta lehetőségeknek megfelelően a parkolósáv kiterjesztését az Üllői út irányába is.

Tekintettel arra, hogy az útszakasz tömegközlekedéssel érintett, így a Távíró utca jelzett szakaszának szilárd burkolatú útpálya kezelője a Budapest Közút Zrt., ezért a Zrt-től a Városüzemeltetési Iroda előzetes tájékoztatást kért a beruházás megvalósíthatóságával kapcsolatban. A kapott szóbeli tájékoztatás szerint, amennyiben a beruházás az úttestet nem érinti, a Budapest Közút Zrt. a megvalósítást ellen kifogást nem emel.

A műszaki megvalósítás során a környezet- és favédelmi szempontokat messzemenően figyelembe kívánjuk venni, ezért csak olyan műszaki megoldások támogathatóak, amelyek a fák gyökérzetét nem károsítják. A parkoló környezetbarát módon történő kialakításánál elsődleges szempont a lehetőség szerinti minél nagyobb zöldfelület integrálása a helyi adottságok figyelembevételével.

A faladat tartalma:

- A meglévő süllyesztett szegélyek bontása, helyette betongerendára fektetett döntött szegély építésével a padka murva burkolattal készül, mely víz- és légáteresztő.

- A parkolósávba beleeső 4 db fa megóvása érdekében a fák előtt marad a jelenlegi süllyesztett szegély (szükség szerinti javítással) és két oldalról az útestre merőlegesen a parkoló szélességében 2,5-2,5 m hosszú fektetett farönk szegéllyel faverem kialakítása. Továbbá 3 db Acer campestre fajtájú fa telepítésre kerül sor egy közös helyszíni kijelölés alapján.

- Az érintett szakaszon belül, azon felületen, ahol nem alakítható ki murvás felület és nem történik faverem kialakítása a rendezett állapot kialakítása érdekében padkarendezés kell elvégezni termőföldterítéssel.

- A kivitelezés megkezdését megelőzően favédelmi és forgalomtechnikai terv készítése szükséges.