József Attila lakótelep- Ifjúmunkás utcában fitnesz park tervezésére és kettő sportpálya felújítására vonatkozó környezetrendezési kiviteli tervdokumentációjának elkészítése

Tervezési feladat:

A tervdokumentációt kettő ütemre bontva kell elkészíteni mind műszaki megvalósíthatóság mind költségvetési kiírás tekintetében.

- tervezési ütem részét képező kettő sportpálya felújítására vonatkozó feladat:

Helyszín: Ifjúmunkás utca 28-30.- nál található kettő sportpálya területe (~15 m x 30 m) (~15 m x 30 m)

Keleti oldalon található sportpálya rész területén a várható kivitelezésre vonatkozó feladatok a tervezéshez kapcsolódóan:

- kerítés, aszfalt burkolat és az alépítmény elbontása,

- területen beton kerti szegéllyel körbehatárolt, tervezett sporttevékenységgel kompatibilis burkolat kialakítása alépítménnyel, labdafogó hálóval kombinált kerítés építése

- kosárpalánk, 2 db foci/kézilabda kapu elhelyezése,

- munkálatokból adódóan a sportpálya közvetlen környezetében tereprendezés, területrendezés, füvesítés,

Nyugati oldalon található sportpálya rész területén a várható kivitelezésre vonatkozó feladatok a tervezéshez kapcsolódóan:

- kerítés, aszfalt burkolat és az alépítmény elbontása,

- területen – az eredeti pálya mértéhez képest kisebb alapterületű – beton kerti szegéllyel körbehatárolt, tervezett sporttevékenységgel összeegyeztethető burkolat kialakítása alépítménnyel,

- teqball asztal, esetleg 1- vagy 2 db pingpongasztal elhelyezése szükség szerint,

- utcabútorok elhelyezése szükség szerint (pl. kerékpár tároló, pad, hulladékgyűjtő),

- munkálatokból adódóan a sportpálya közvetlen környezetében tereprendezés, területrendezés, füvesítés.

- tervezési ütem részét képező fitnesz park tervezésére vonatkozó feladat:

Helyszín: Ifjúmunkás utca 32. mögött található meglévő spotpálya területe (~15 m x 30 m)

- kerítés, aszfalt burkolat és az alépítmény elbontása,

- sportpálya mellett található járdaszakasz bontása kb. 20 m,

- területen – az eredeti pálya mértéhez képest kisebb alapterületű – beton kerti szegéllyel körbehatárolt, tervezett sporttevékenységhez idomuló burkolat kialakítása alépítménnyel,

- kb. 6 db fitnesz és/vagy sporteszköz elhelyezése,

- utcabútorok elhelyezése szükség szerint (pl. kerékpár tároló, pad, hulladékgyűjtő),

- munkálatokból adódó közvetlen környező területen tereprendezés, területrendezés, füvesítés,

- árnyékolás (szükség szerint)

A tervezetthez műszaki tartalom egyes elemei a tervezés folyamatában történő egyeztetések függvényében minimálisan módosulhatnak.

A tervdokumentáció műszaki tartalma mindkét ütemre vonatkozóan:

1, Környezetrendezési kiviteli tervdokumentáció:

Helyszínrajz, geodéziai felmérés alapján

Bontási terv

Tereprendezési terv

Környezetrendezési terv

Növénykiültetési terv (szükség szerint)

Kitűzési terv

Favédelmi terv

Részletrajzok, metszetek

Műszaki leírás

Tervezői költségvetési kiírás: árazott és árazatlan

A terv tartalmazzon leírást az alkalmazni javasolt anyagokról, eszközökről.

Javasoltan M=1:200 méretarányban (mely megegyezés szerint, indokolt esetben változtatható)

Mindhárom sportpályára vonatkozóan kérünk egy-egy próbafúrás elvégzését mintavétel céljából, a pontos műszaki tartalom és tervezői költségvetési kiírás meghatározására (alépítmény).

Tervszállítás:

- Környezetrendezési kiviteli tervdokumentáció elkészítése és tervszállítás papír alapon 2 példányban, valamint elektronikus adathordozón (PDF, valamint DWG, Word, Excel- szerkeszthető formátumban is) Megrendelő részére.

Benyújtás helye: Megrendelő szerződésben megjelölt kapcsolattartója

Megrendelővel folyamatos kapcsolattartás, tervegyeztetés szükséges munkaközi állapotban is.

- sz. terület

- sz. terület

Helyszíni képek:

I.

II.